Механизм воздействия загрязнений на надежность

гидравлических приводов мобильных машин

(а)   Блок-схема, механизма воздействия твердых частиц

(б)   Блок-схема механизма воздействия мягких частиц и волокон

(б)   Блок-схема механизма воздействия воды

# Text boxes

Загрязнитель-твердые частицы

Заедание клапанов

Износ насосов, моторов и гидроцилиндров

Заедание золотников

Понижение давления срабатывания клапанов

Повышение давления срабатывания клапанов

Ухудшение динамики при переключениях

Снижение реализуемой мощности

Поломка элементов конструкции

Отказы рукавов, трубопроводов, уплотнений

Разгерметизация

Снижение КПД гидросистемы

Перегрев рабочей жидкости

Ухудшение смазки гидроагрегатов

Потеря управления приводом

Образование смолистых веществ

Засорение фильтра

Прекращение очистки

Окисление жидкости

Загрязнитель – мягкие частицы и волокна

Заедание клапанов

Понижение давления срабатывания клапана

Повышение давления срабатывания клапана

Поломка элементов конструкции

Снижение реализуемой мощности

Снижение КПД системы

Перегрев рабочей жидкости

Ухудшение смазки гидроагрегатов

Износ насосов, моторов и гидроцилиндров

Выделение твердых частиц

Окисление жидкости

Образование смолистых веществ

Засорение фильтра

Прекращение очистки

Засорение фильтров аппаратуры управления

Отказы командо-аппаратов

Загрязнитель – вода

Заедание гидроаппаратуры из-за замерзания воды в зазорах

Засорение фильтра и повреждение его при замерзании воды

Разрушение смазочных пленок

Катастрофический износ насосов и моторов

Поломка   гидромашин

Перегрев рабочей жидкости

Потеря управления гидроприводом

Ухудшение смазки гидроагрегатов

Износ насосов, моторов и гидроцилиндров

Выделение твердых частиц

Окисление жидкости

Образование смолистых веществ

Засорение фильтра

Прекращение очистки

Снижение КПД гидросистемы

Засорение гидроусилителей

Отказы командоаппаратов

Потеря управления гидроприводом